Экзаменационные билеты на 2 (вторую, II) квалификационную группу по электробезопасности.

Билет №1 2-ая квалификационная группа. Вопрос №1. Какие неблагоприятные последствия могут наступить вследствие поражения электрическим током (основные)? Вопрос №10. Что называется действующей электроустановкой? Вопрос №30. Как именно нужно освобождать человека от действия электрического тока? Билет №2 2-ая квалификационная группа. Вопрос №2. Перечислите факторы, определяющие исход поражения человека электрическим током. Вопрос №11. Перечислите технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с полным снятием напряжения. Вопрос №31. Как Вы будете освобождать от действия электрического тока человека, упавшего в зоне растекания тока (там, где действует шаговое напряжение)? Билет №3 2-ая квалификационная группа. Вопрос №3. Какое напряжение можно признать полностью безопасным для персонала и работать без снятия напряжения, не применяя средства защиты? Вопрос №12. Как именно должно быть выполнено отключение для обеспечения безопасности работ на токоведущих частях? Вопрос №32. Перечислите меры первой помощи пострадавшему от электрического тока. Билет №4 2-ая квалификационная группа. Вопрос №4. Перечислите факторы состояния человека, существенно увеличивающие вероятность смертельного поражения человека электрическим током, приведите примеры. Вопрос №13. Как именно должна быть выполнена проверка отсутствия напряжения для обеспечения безопасности работ на токоведущих частях? Вопрос №33. Как именно следует делать искусственное дыхание? Билет №5 2-ая квалификационная группа. Вопрос №5. Перечислите пути протекания тока через тело человека и охарактеризуйте их по степени опасности поражения электрическим током. Вопрос №14. Зачем, для обеспечения безопасности работ на токоведущих частях, накладываются заземления? Куда они накладываются? Вопрос №34. Как именно следует делать непрямой массаж сердца? Билет №6 2-ая квалификационная группа. Вопрос №6. Что такое шаговое напряжение, в чем его опасность, каковы меры защиты? Вопрос №15. Какие именно, как и в каких случаях вывешиваются плакаты для обеспечения безопасности работ на токоведущих частях? Вопрос №35. В каких случаях можно признать пострадавшего от электрического тока мертвым и не оказывать помощь? Билет №7 2-ая квалификационная группа. Вопрос №1. Какие неблагоприятные последствия могут наступить вследствие поражения электрическим током (основные)? Вопрос №16. Как подразделяются электроустановки по степени опасности поражения человека электрическим током? Вопрос №30. Как именно нужно освобождать человека от действия электрического тока? Билет №8 2-ая квалификационная группа. Вопрос №2. Перечислите факторы, определяющие исход поражения человека электрическим током. Вопрос №17. В чем различие основных и дополнительных средств защиты? Перечислите основные и дополнительные средства защиты, применяемые в электроустановках до 1000 Вольт. Вопрос №31. Как Вы будете освобождать от действия электрического тока человека, упавшего в зоне растекания тока (там, где действует шаговое напряжение)? Билет №9 2-ая квалификационная группа. Вопрос №3. Какое напряжение можно признать полностью безопасным для персонала и работать без снятия напряжения, не применяя средства защиты? Вопрос №18. Кто имеет право отдать распоряжение на выполнение работ в действующих электроустановках до 1000 Вольт? Вопрос №32. Перечислите меры первой помощи пострадавшему от электрического тока. Билет №10 2-ая квалификационная группа. Вопрос №4. Перечислите факторы состояния человека, существенно увеличивающие вероятность смертельного поражения человека электрическим током, приведите примеры. Вопрос №10. Что называется действующей электроустановкой? Вопрос №33. Как именно следует делать искусственное дыхание? Билет №11 2-ая квалификационная группа. Вопрос №5. Перечислите пути протекания тока через тело человека и охарактеризуйте их по степени опасности поражения электрическим током. Вопрос №11. Перечислите технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с полным снятием напряжения. Вопрос №34. Как именно следует делать непрямой массаж сердца? Билет №12 2-ая квалификационная группа. Вопрос №6. Что такое шаговое напряжение, в чем его опасность, каковы меры защиты? Вопрос №12. Как именно должно быть выполнено отключение для обеспечения безопасности работ на токоведущих частях? Вопрос №35. В каких случаях можно признать пострадавшего от электрического тока мертвым и не оказывать помощь? Билет №13 2-ая квалификационная группа. Вопрос №1. Какие неблагоприятные последствия могут наступить вследствие поражения электрическим током (основные)? Вопрос №13. Как именно должна быть выполнена проверка отсутствия напряжения для обеспечения безопасности работ на токоведущих частях? Вопрос №30. Как именно нужно освобождать человека от действия электрического тока? Билет №14 2-ая квалификационная группа. Вопрос №2. Перечислите факторы, определяющие исход поражения человека электрическим током. Вопрос №14. Зачем, для обеспечения безопасности работ на токоведущих частях, накладываются заземления? Куда они накладываются? Вопрос №31. Как Вы будете освобождать от действия электрического тока человека, упавшего в зоне растекания тока (там, где действует шаговое напряжение)? Билет №15 2-ая квалификационная группа. Вопрос №3. Какое напряжение можно признать полностью безопасным для персонала и работать без снятия напряжения, не применяя средства защиты? Вопрос №15. Какие именно, как и в каких случаях вывешиваются плакаты для обеспечения безопасности работ на токоведущих частях? Вопрос №32. Перечислите меры первой помощи пострадавшему от электрического тока. Билет №16 2-ая квалификационная группа. Вопрос №4. Перечислите факторы состояния человека, существенно увеличивающие вероятность смертельного поражения человека электрическим током, приведите примеры. Вопрос №16. Как подразделяются электроустановки по степени опасности поражения человека электрическим током? Вопрос №33. Как именно следует делать искусственное дыхание? Билет №17 2-ая квалификационная группа. Вопрос №5. Перечислите пути протекания тока через тело человека и охарактеризуйте их по степени опасности поражения электрическим током. Вопрос №17. В чем различие основных и дополнительных средств защиты? Перечислите основные и дополнительные средства защиты, применяемые в электроустановках до 1000 Вольт. Вопрос №34. Как именно следует делать непрямой массаж сердца? Билет №18 2-ая квалификационная группа. Вопрос №6. Что такое шаговое напряжение, в чем его опасность, каковы меры защиты? Вопрос №18. Кто имеет право отдать распоряжение на выполнение работ в действующих электроустановках до 1000 Вольт? Вопрос №35. В каких случаях можно признать пострадавшего от электрического тока мертвым и не оказывать помощь? Билет №19 2-ая квалификационная группа. Вопрос №1. Какие неблагоприятные последствия могут наступить вследствие поражения электрическим током (основные)? Вопрос №10. Что называется действующей электроустановкой? Вопрос №30. Как именно нужно освобождать человека от действия электрического тока? Билет №20 2-ая квалификационная группа. Вопрос №2. Перечислите факторы, определяющие исход поражения человека электрическим током. Вопрос №11. Перечислите технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с полным снятием напряжения. Вопрос №31. Как Вы будете освобождать от действия электрического тока человека, упавшего в зоне растекания тока (там, где действует шаговое напряжение)?